5.  МОНТАЖ  И  ПОДГОТОВКА  ПОДЪЕМНИКА  К  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования данного раздела должны быть соблюдены в точности при установке и эксплуатации подъемника. В противном случае, неправильная установка или действия могут привести к несчастным случаям, а также влечет снятие с гарантийного обслуживания. Производитель не несет ответственности за несчастные случаи или любые повреждения оборудования вследствие неправильной установки и использования подъемника.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ !

  - Выбор места установки

По возможности, при выборе места установки используйте архитектурный план помещения. Убедитесь, что имеется достаточно места для установки подъемника. Пространство, где устанавливается подъемник, должно быть свободно в верхней части от различного рода коммуникаций. Визуально проверьте бетонный пол в месте установки на трещины.

5.2  Требования к основанию

Установку подъемника производить на бетонный пол из доброкачественного бетона марки не ниже 175 и толщиной не менее 350 мм. Пол должен выдерживать давление 1.5 кгс/см².

Схема расположения анкерных болтов приведена на рис. 12. Армирование должно быть в продольном и поперечном направлениях, диаметр стержней 12 мм, шаг 150 мм; диаметр скоб 8 мм, шаг 150 мм. Арматура – по ГОСТ 5781-82. Толщина бетона над стальной арматурой должна быть не менее 20 мм.

Допускается установка подъемника на бетонный фундамент глубиной 500 мм размером 1200х700 мм под каждой колонной.

Отклонения пола от горизонтали не должно превышать 50 мм на длине 3000 мм. Небольшие расхождения могут быть ликвидированы при использовании стальных клиньев при установке. При больших расхождениях по горизонтали желательно произвести перезаливку бетонного пола.

Рабочая зона подъемника должна располагаться не ближе 500 мм от стен, проходов, ворот, другого оборудования.

- НЕ устанавливать подъемник на асфальт или на другую НЕ бетонную поверхность

- НЕ устанавливать подъемник на бетон с трещинами

- НЕ устанавливать на второй пол, без согласования со строительным инженером

- НЕ устанавливать подъемник снаружи помещений.

Вновь залитый пол должен устояться не менее 28 дней для лучшего схватывания.

5.3  Разметка пола

- Определить, с какой стороны будет заезжать автомобиль

- Определить, где будет расположена стойка с кронштейном для крепления агрегата

- Произвести разметку мелом согласно размеров А и типа подъемника. Разбег в размерах не должен превышать 3 мм.

- После того, как определены размеры, обозначить на полу мелом прямоугольник, используя размер оснований стоек.

- Проверить все размеры и промером диагоналей убедиться, что полученный четырехугольник является прямоугольником.

- Перед началом установки, рекомендуется поставить стойки на места их будущей установки и проверить, не мешает ли что-нибудь.

  - Установка стоек подъемника

- Перед началом установки проверить правильность разметки.

- Используя основание стойки как шаблон, просверлить отверстия в бетоне глубиной 150 мм (рис.5).

- Тщательно обеспылить отверстия.

- Вставить в отверстие анкерный болт в сборе с шайбой и гайкой (см. рис. 6 )

- Отклонение стоек от вертикали не должно превышать 3 мм. Регулировку производить подкладками под основания стоек с последующей заливкой зазоров цементным раствором (см. рис. 7).

- После того как стойка отрегулирована, затянуть гайку анкерного болта на 2-3 полных оборота

(см. рис.8).

| Рис. 5 | Рис. 6 |
| --- | --- |
| Рис. 7 | Рис. 8 |