Инструкция по эксплуатации камеры

Nordberg Automotive

Содержание:

- Общее описание….…………………………………….. 3

- Конструкция и названия основных частей….…………3

- Технические параметры.………………………………..4

- Транспортирование и хранение…………………………4

- Ввод в эксплуатацию….. …………………………….5-13

- Наладка…………………………………………………..15

- Принципы работы…..…………………………………..15

- Приведение в действие ....………………………………18

- Содержание в исправности …..………………………...20

- Предупреждение…..…………………………………..21

- Возможные неисправности и их устранения.……….21

1. Общее описание.

Окрасочно-сушильная камера предназначена для окрашивания корпуса автомобиля, запасных ее частей, а также сушки в комнате, обеспеченной чистотой. Установка оснащена системой вентиляции (продувка воздухом, просушивание, устранение выхлопных газов и т.д.), что отвечает требованиям автосервиса. Установка состоит из основной комнаты, системы освещения, системы всасывания и вытяжки воздуха, системы продувки воздуха, системы устранения отработанных газов и системы управления.

Для обеспечения работы установки в нормальном режиме, пожалуйста внимательно прочитайте инструкцию перед установкой, введением в эксплуатацию и обслуживанием.

2. Конструкция и названия основных частей.

1,Крыша  2,Освещение  3,Пульт управления  4,Уголок для потолочных панелей  5,Потолочная стяжка 6,Потолочный фильтр  7,Стяжка  8,Продольная стяжка 9,Поперечная стяжка  10, Температурный регулятор 11, Дымоход 12, Крышка дымохода 13, Вытяжной короб 14, Вытяжной короб 15, Приточный воздуховод 16, Воздухозаборная крышка 17, Вытяжной блок 18,Вытяжной вентилятор  19, Основание под генераторную группу 20,Вытяжной стекловолоконный фильтр 21, Угольный фильтр 22,Теплообразователь 23, Заслонка 24,Фильтр всасываемого воздуха  25, Сдвоенный вентилятор 26,Теплообменник  27, Привод 28, Кронштейн топливного бака 29, Топливный бак  30, Фильтр дизельного топлива 31,Горелка  32, Ступенька  33,Дверь для персонала  34,Основная дверная панель 35,Створка 36,Стеновые панели  37,Боковые лампы 38, Отдельные жестяные пластины 39,Решетки 40,Напольный фильтр  41,Рамка напольного фильтра  42,Трап  43, Основание  44,Основные двери.

3. Технические параметры

- Транспортирование и хранение

По причине больших размеров, камеры транспортируются в разобранном виде. Большие части загружаются и разгружаются при помощи автопогрузчика. Убедитесь в сохранности деталей при транспортировке.

Все готовые к отправке части окрасочно-сушильной камеры маркируются, для проверки перед погрузкой, и хранятся на складе. После транспортировки составляющие части должны храниться на закрытом складе, во избежание окисления и появления ржавчины от влажности.

5. Ввод в эксплуатацию

Окрасочно-сушильная камера транспортируется в разобранном виде, поэтому установочные работы проводятся по прибытию груза на конечный объект.

5.1 Монтаж основания камеры:

Перед началом монтажа, пожалуйста, проверьте наличие всех деталей основания в соответствии с упаковочным листом, убедитесь в корректности количества и размеров.

Очистите и обследуйте пол камеры, он должен быть гладким, чистым, уровень погрешности не должен превышать 5мм.

Собирайте части, основываясь на рисунок:

- Исследуйте диагонали всего основания после установочных работ, убедитесь в том, что погрешность не составляет более чем 5мм., устраните данную погрешность до 2мм., закрепите болтами.

5.2 Монтаж окрасочной комнаты:

- Перед началом монтажа, пожалуйста, проверьте наличие всех деталей комнаты в соответствии с упаковочным листом, убедитесь в корректности количества и размеров.

- Собирайте части, основываясь на рисунок:

- Исследуйте диагонали всего основания после установочных работ, убедитесь в том, что погрешность не составляет более чем 5мм., используйте микрометр для проверки вертикальности комнаты.

5.3 Монтаж основных ворот:

- Перед началом монтажа, пожалуйста, проверьте наличие всех деталей ворот в соответствии с упаковочным листом, убедитесь в корректности количества и размеров.

- Устанавливайте каждую часть ворот в должном порядке , сохраняйте расстояние между каждой панелью, закрутите болты дверных петель (см.рис.):

- По завершению установочных работ, откройте двери, проверьте наличие болтов в дверных петлях, убедитесь в прочности закрепления главных заездных ворот.

5.4 Монтаж крыши:

- Перед началом монтажа, пожалуйста, проверьте наличие всех деталей крыши в соответствии с упаковочным листом, убедитесь в корректности количества и размеров.

- Собирайте части, основываясь на представленный рисунок, затем скрепите болтами:

5.5 Монтаж всасывающей и вытяжной систем:

- Перед началом монтажа, пожалуйста, проверьте наличие всех деталей крыши в соответствии с упаковочным листом, убедитесь в корректности количества и размеров.

- Монтируйте каждую деталь, следуя схеме:

5.6 Монтаж пульта управления.

- Перед началом монтажа, пожалуйста, проверьте наличие всех деталей в соответствии с упаковочным листом, убедитесь в корректности количества и размеров.

- Разместите пульт управления в зависимости от реальной ситуации, но принимая во внимание длину электрических проводов. Подсоединяйте провода один за другим по номерам, указанным на пульте управления, см.схему:

По завершению монтажных работ, проверьте герметичность установки, в места работы не должна проникать пыль, оказывающая влияние на качество окрасочно-сушильных работ.

6. Наладка

Для обеспечения работы камеры на высоком уровне, после монтажа необходима наладка.

Подсоедините электричество, поверните переключатели на пульте управления по порядку. Следите за сигнальными лампочками, проверьте работу всех электрических проводов, работу вентиляторов, проверьте правильное положение заслонки и ее работу в режиме оперативных переключений.

7. Принципы работы

7.1Принципы работы при нормальной температуре.

Включите переключатель электропитания, поверните переключатель «окрашивания» на позицию «нормальное окрашивание», в это время всасывающий и вытяжной вентиляторы воздуха начинают работу, заслонка открыта. Во время покраски автомобиля, вентилятор втягивает внутрь воздух  с улицы . Большее количество пыли содержащейся в воздухе устраняется, когда воздух проходит через пред-фильтры, затем воздух поступает в  потолочное пространство камеры, где установлен хлопковый фильтр. Воздух, прошедший через хлопковый фильтр, проходит камеру сверху вниз, выходя через решетки на полу камеры к фундаменту.

Направление воздуха:

Свежий воздух →пред-фильтр →всасывающий вентилятор→ теплообразователь → приточная вентиляция →потолочный фильтр →рабочее место в покрасочной камере →первый вытяжной фильтр →второй вытяжной фильтр →вытяжной вентилятор →вытяжные короба→ атмосфера.

См.схему:

7.2 Принципы покраски при повышенной температуре:

Включите переключатель электропитания, поверните переключатель «окрашивания» на позицию «окрашивание при повышенной температуре», в это время всасывающий и вытяжной вентиляторы воздуха начинают работу, заслонка открыта, горелка работает. Во время покраски автомобиля, вентилятор втягивает внутрь воздух  с улицы. Большее количество пыли содержащейся в воздухе устраняется, когда воздух проходит через пред-фильтры, поступая в теплообразователь, после того, как воздух нагревается в теплообменнике, он поступает в  потолочное пространство камеры, где установлен хлопковый фильтр. Воздух, прошедший через хлопковый фильтр, проходит камеру сверху вниз, выходя через решетки на полу камеры к фундаменту.

Направление воздуха:

Свежий воздух→ пред-фильтр → всасывающий вентилятор → теплообразователь →нагрев воздуха → приточная вентиляция →потолочный фильтр→ рабочее место в камере → первый вытяжной фильтр → второй вытяжной фильтр → вытяжной вентилятор → вытяжные короба → атмосфера

См. схему:

7.3 Принципы сушки

После завершения процесса покраски, включите переключатель «сушка». По истечении нескольких минут, всасывающий и вытяжной вентиляторы прекращают работу автоматически, горелка работает, заслонка закрыта. Во время сушки используется автоматически управляемый нагреватель для увеличения и поддержания температуры воздуха в камере. Во время сушки два главных вентилятора втягивают внутренний "холодный" воздух камеры в теплообменник. Часть горячего воздушного потока отправляется в сушильную камеру, а часть смешивается с "холодным", наружным воздухом, прибывающим от воздухозаборника. Смесь холодного и горячего воздуха повторно поступает в теплообменник. Процедура повторяется непрерывно до тех пор, пока воздух не будет нагрет до необходимой для сушки температуры, которая будет сохраняться неизменной во время всего процесса.

Направление воздуха:

Свежий воздух → пред-фильтр → всасывающий вентилятор → теплообменник → приточная вентиляция →потолочный фильтр →  рабочее место в камере → первый вытяжной фильтр → второй вытяжной фильтр → вытяжной вентилятор → вытяжные короба → атмосфера

Внутренняя циркуляция воздуха:

Горячий воздух → первый вытяжной фильтр→ всасывающий вентилятор →теплообменник →приточная вентиляция → потолочный фильтр → рабочее место в камере.

См.схему:

8. Приведение в действие

8.1 Приведение в действие пульта управления

- температурный регулятор

- счётчик времени

- регулятор времени

- индикатор включения питания

- индикатор окрашивания

- индикатор сушки

- индикатор неисправности горелки

- включатель окрашивания/ окрашивания при повышенной температуре

- включатель сушки

- включатель левого освещения

- включатель правого освещения

- экстренная остановка

- включатель заслонки

Выключатель электропитания: размещен на панели управления, контроль мощности во всей камере.

Температурный регулятор: контроль температуры во время циклов окрашивая и сушки.

Счетчик времени: учет общего времени работы камеры.

Регулятор времени: контроль времени в процессе сушки.

Индикатор мощности: сигнализирует о наличие, отсутствии энергии в камере.

Индикатор окрашивания: сигнализирует о цикле окрашивания.

Индикатор сушки: сигнализирует о цикле сушки.

Индикатор неисправности горелки: сигнализирует о работе горелки.

Включатель окрашивания/ окрашивания при повышенной температуре: контроль циклов окрашивания.

Включатель сушки: контроль цикла сушки.

Включатель левого освещения: контроль включения ламп с левой стороны.

Включатель правого освещения: контроль включения ламп с правой стороны.

Экстренная остановка: в случае чрезвычайной ситуации, данная кнопка прекратит подачу элетро энергии.

Включатель заслонки: контроль работы заслонки.

8.2 Процесс окрашивания

- Включите подачу энергии, загорается лампочка электропитания.

- Поверните переключатель на позицию «окрашивание», цикл окрашивания.

- Проверьте вентиляторы: 2 всасывающий и один вытяжной вентилятор работают.

- Заслонка должна быть закрыта.

- Выберете работу освещения исходя из условий окружающей среды

8.3 Процесс окрашивания при повышенной температуре

- Включите подачу энергии, загорается лампочка электропитания.

- Установите температуру.

- Поверните переключатель на позицию «окрашивание при повышенной температуре», цикл окрашивания при повышенной температуре.

- Проверьте вентиляторы: 2 всасывающий и один вытяжной вентилятор работают.

- Заслонка должна быть закрыта.

- Проверьте работу горелки, горелка находится в рабочем режиме.

- Выберете работу освещения исходя из условий окружающей среды

8.4 Процесс сушки

- Включите подачу энергии, загорается лампочка электропитания.

- Установите температуру и время сушки.

- Поверните переключатель сушки, цикл сушки.

- Проверьте вентиляторы, только один всасывающий вентилятор находится в рабочем режиме.

- Заслонка открыта

- Проверьте работу горелки, горелка находится в рабочем режиме.

- Освещение отключено

9. Содержание в исправности

Окрасочно-сушильная камера – это специальное установка, которая включает механическое оборудование, электрические детали, материал фильтра, герметичные части и много других деталей. При ежедневной эксплуатации уделяйте внимание ремонту и обслуживанию:

9.1Обслуживание системы фильтров

Система фильтров – важная часть окрасочно-сушильной камеры, включает пред – фильтр, потолочный фильтр, стекловолоконный фильтр.

- Пред – фильтр используется для первичной фильтрации воздуха, заменяется после каждых 100 отработанных часов.

- Потолочный фильтр используется для вторичной фильтрации воздуха, заменяется после каждых 200 отработанных часов.

- Стекловолоконный фильтр используется для сбора выхлопных газов при вытяжке. В камере установлено 2 стекловолоконных фильтра. Заменяются каждые 80-100 отработанных часов.

9.2. Герметичность

Герметичность камеры обеспечивается резиновыми деталями, в случае необходимости заменяйте резиновые детали для обеспечения более качественной окраски автомобиля.

9.3 Обслуживание электрических деталей

Система электричества – наиболее важная часть камеры, исправность которой напрямую связана с рабой установки в целом. Во время работы периодически проверяйте все провода.

9.4 Система приводов

Данная система обеспечивает слаженную работу моторов и вентиляторов.  Периодически смазывайте все детали.

9.5

1. Сохраняйте в чистоте пол камеры. Перед каждой покраской мойте пол с водой.

2. Перед распылением краски, автомобили должны быть вычищены. Также удалите легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы  из автомобилей.

3. Во время покраски как можно меньше открывайте двери камеры, для того чтобы избежать попадания пыли.

4. Перед каждой покраской, проверяйте наличие топлива в баке нагревателя.

5. Персонал обязан использовать индивидуальные средства защиты – комбинезоны, рукавицы, респираторы, очки и пр.

6. Кроме распылителя и топливного носителя, ничего больше не должно находиться внутри камеры.

7. Если комары или мухи появляются в камере, используйте средство от насекомых, чтобы избавиться от них.

.

10. Предупреждение

Работая в камере обращайте внимание на безопасность персонала:

  - Запрещается курить в камере.

  - Персонал обязан использовать индивидуальные средства защиты – комбинезоны, рукавицы, респираторы, очки и пр.

  - Периодически осматривайте работу моторов, убедитесь в их стабильной работе.

  - Запрещено использование огня рядом с камерой.

  - Храните смазочные материалы в безопасном месте

.

11. Возможные неисправности и их разрешения.

| Неисправности | Разрешения |
| --- | --- |
| 1. Отказ работы вентиляторов | Проверьте работу моторов |
| 2. Температура поднимается медленно при сушке. | Проверьте заслонку, установите ее в нужное положение |
| 3. Давление внутри камеры больше требуемого во время покраски | Замените вытяжные фильтры. |
| 4. Давление внутри камеры ниже требуемого во время покраски | Замените всасывающие фильтры. |
| 5. Отказ работы горелки. | Проверьте масляный бак., проверьте его чистоту. |

# Сбои, причины и возможное решение

| Сбой | Причина | Возможное Решение |
| --- | --- | --- |
| После 15 секунд, когда нагреватель активизирован, загорелась лампа индикатора сбоя работы нагревателя. | 1. Нет топлива в баке. 2. Течь или разрыв трубопровода 3. Фильтр в канале подаче топлива слишком грязен. | 1. Заполнить топливный бак 2. Заменить трубопровод 3. Промыть фильтр |
| Нагреватель дымит черным дымом, будучи запущенным. | Воздушная заслонка открыта слишком мало | Открыть заслонку шире |
| Нагреватель не работает | 1. Закончилось установленное время 2. Температура стала выше установленной 3. Засорился топливный насос | 1. Сбросьте время 2. Сбросьте температуру 3. Прочистить и промыть топливный насос |
| Низкий поток воздуха | 1. Забит первый хлопковый фильтр. 2. Пневмоклапан открыт. | 1. Прочистить первый хлопковый фильтр. 2. Проверить работоспособность клапана |
| При сушке температура поднимается слишком медленно | Пневмоклапан закрыт. | Проверить работоспособность клапана. |
| Главный вентилятор не запускается | 1. Плавкий предохранитель сгорел 2. Электрический мотор сгорел | 1. Заменить плавкий предохранитель 2. Заменить электрический мотор |